MITSUBISHI ASX 2.0

ASX – компактный городской кроссовер нового поколения, сочетающий динамику и управляемость легкового автомобиля c возможностью покорения легкого бездорожья. Адаптирован для эксплуатации в странах с холодным климатом.

Двигатель, бензин	1998 см³, 150 л.с., система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов с электронным управлением MIVEC, Евро-4

Привод			система полного привода с электронным управлением AWC (All Wheel Control)

Коробка передач 	бесступенчатая, вариатор CVT с возможностью ручного переключения INVECS-III

Макс. скорость		188 км/ч

Расход топлива	город/трасса/комбинированный, л/100 км: 10,5/6,8/8,1

Топливный бак	60 л.

| ASX 2.0 4WD Ultimate CVT 6 163 000* | ABS+EBD Brake Assist – система помощи при экстренном торможении Brake Override System – приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации ASTC – система динамической курсовой устойчивости и противобуксовочная система Hill Start Assist – система помощи при старте на подъеме Emergency Stop Signal System – система светового оповещения об экстренном торможении Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира Надувные шторки безопасности спереди и сзади Подушка безопасности для защиты коленей водителя Безопасный кузов, изготовленный по технологии RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) Электроусилитель рулевого управления Регулируемая по углу наклона и вылету травмобезопасная рулевая колонка Подрулевые переключатели “лепестки” вариатора CVT из магниевого сплава Кожаная отделка руля и рычага вариатора CVT, управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле Подогрев передних сидений, крепление ISO-FIX для детского кресла Спинки задних сидений складывающиеся в соотношении 60:40 Центральный бокс со сдвигающимся подлокотником между передними сидениями, розетка на 12V Разъем USB для подключения внешних устройств Бортовой компьютер с высококонтрастным цветным информационным дисплеем на щитке приборов Климат-контроль с салонным фильтром Воздуховоды для подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров Электростеклоподъемники всех дверей (водительское стекло с функцией автоматического опускания / подъема в одно касание “One touch”) Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, складывания и обогревом Интегрированные в наружные зеркала светодиодные повторители указателей поворота Корпуса боковых зеркал и наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова Центральный замок, электронная кнопка открывания двери багажника Галогеновые фары головного света Задние комбинированные светодиодные фонари габаритов и стоп-сигнала Передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь Хромированная окантовка решетки радиатора и передних противотуманных фар Задний спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом Функция задержки выключения света при закрытии/открытии автомобиля с помощью дистанционного управления центральным замком (Welcome light and Coming home light) Электронный иммобилайзер, декоративная насадка на выпускную трубу глушителя Рейлинги на крыше черного цвета, задние брызговики, дисковые тормоза всех колес Легкосплавные колесные диски 17"x6.5J и шины 215/60R17 Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске Аккумулятор увеличенной емкости для стран с холодным климатом Дополнительные опции в комплектации Instyle: Обивка сидений и салона кожей, электропривод регулировки водительского сидения Система доступа в автомобиль без ключа и запуска двигателя кнопкой KOS (Keyless Operation System) Внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением и дисплеем камеры заднего вида Цветная камера заднего вида Аудиосистема премиум-класса Rockford с цифровым усилителем, CD/MP3/DVD-ресивер, жесткий диск, 8 динамиков + сабвуфер, мультифункциональный цветной сенсорный дисплей 7” Система Bluetooth® для подключения мобильного телефона с управлением на руле Фары Xenon HID (Super wide) с увеличенным углом освещения и автоматическим корректором Омыватели фар (выдвигаемые), датчик света и датчик дождя Тонированные стекла (кроме лобового и стекол передних дверей) |
| --- | --- |

* - все цены указаны в тенге, включают таможенные пошлины и НДС 12%